| 项目名称 | 华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目 | 拟批准公示日期 | 2022年6月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 甘肃省张掖经济技术开发区循环经济示范园经五东路东侧、纬一路南侧 |
| 建设单位 | 华能张掖能源有限公司 | 环评编制单位 | 兰州洁华环境评价咨询有限公司 |
| 项目概况 | 项目属新建项目，建设地点位于甘肃省张掖经济技术开发区循环经济示范园经五东路东侧、纬一路南侧，中心地理坐标为东经100°30′57.17868″，北纬39°3′58.85″。项目主要建设内容为1座制氢站（制氢间、氢气压缩充装区）、氢燃料电池中心、氢能科普中心、中心化验室、公用工房。制氢站设置2套600Nm3/h的电解水装置、1套气液处理系统、1套氢气纯化系统等。项目一期计划总投资10000万元，环保投资299万元，占总投资的3%. |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.落实各项大气污染防治措施。施工期，严格落实《张掖市大气污染防治条例》《防治城市扬尘污染技术规范》相关要求，采取洒水抑尘、围挡防护、物料加盖篷布、严禁大风天气作业、加强施工管理、物料密闭运输等措施，降低施工期环境污染。运营期，运行过程中产生的氢气和氧气排出电解槽的过程中会有微量的碱雾排出，为无组织排放,对环境影响较小。 2.严格水污染防治。施工期，施工废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；施工期厂区设置环保厕所,用于收集施工期生活污水。运营期，生产废水主要为工艺废水和纯化废水，产生量较少，经收集后，同生活废水一起通过罐车拉运至园区污水处理厂处置；废水出水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》A等级排放限值要求和循环经济示范园污水处理厂进水水质标准。 3.落实固体废物防治要求。施工期，建筑垃圾由施工单位及时清运至当地建设部门指定地方处置；生活垃圾集中收集后定期送至地环卫部门指定地点处理。运营期，废机油、废润滑油、废含油抹布、废化学品原材料包装、化验室废液均属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间（4m2），定期委托有资质单位进行处置，废催化剂、废分子筛、废渗透膜等一般工业固体废物，经厂家定期更换回收，不在厂区贮存；生活垃圾由环卫部门每天清运处置。 4.加强噪声污染防治。施工期，通过选用低噪声设备，设置围挡，安装隔音、减震等措施，降低噪声污染，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。 5.加强土壤和地下水污染防治。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用雨污分流，落实分区防渗措施，重点做好制氢车间、危险废物暂存间等重点防渗区防渗；落实土壤和地下水环境质量跟踪监测计划，定期进行土壤污染隐患排查，防止造成土壤污染。 |
| 公众参与情况 | 在环评报告编制阶段，建设单位进行了公众参与调查。2022年3月25日在大西北网站进行了征求意见稿公示，并在《张掖日报》进行了一次报纸公示、在《中国工业报》进行了二次报纸公示。直至公告截止日期，没有群众打电话或以其它方式发表任何反对项目建设的意见或其它建议。 |